## Slide 1
Wie ein neuronales Netz einen Sturz erkennt
Technischer Hintergrund zur Sturzerkennung in der Sohle
Aly Elbermawy
Studienprojekt 2 · THM Campus Friedberg
Notes: Dieser Teil erklärt ohne Formeln, was im Modell passiert und welche Ergebnisse man realistisch erwarten kann.

## Slide 2: Das Modell sieht 600 Zahlen – zwei Sekunden Bewegung
Beschleunigung x
Beschleunigung y
Beschleunigung z
Drehrate x
Drehrate y
Drehrate z
100 Zeitpunkte = 2 Sekunden (50 pro Sekunde)
Jede Spalte ist ein Moment, jede Zeile ein Messkanal.
Alle 0,2 s rückt das Fenster weiter und das Modell entscheidet neu.
Vorher wird jeder Kanal normiert – das Modell sieht die Form, nicht den absoluten Wert.
Notes: Der Sensor misst 100-mal pro Sekunde, das Modell bekommt 50 Werte pro Sekunde. Ein Fenster sind 100 × 6 = 600 Zahlen. Der grüne Rahmen zeigt ein Stück von 0,1 s, so groß ist ein Filter in der ersten Schicht.

## Slide 3: Drei Wege, aus Messwerten eine Entscheidung zu machen
Grenzwert
Ist die Beschleunigung irgendwann größer als z. B. 2,8 g?
einfach, sofort verständlich
kennt nur die Höhe der Spitze
jeder harte Schritt löst aus
Random Forest
Viele Entscheidungsbäume stimmen über 18 Kennwerte ab (Maximum, Streuung, …).
robust, gut erklärbar
Kennwerte muss man vorgeben
Reihenfolge der Ereignisse geht verloren
1D-CNN
Ein neuronales Netz lernt selbst, welche Muster im Verlauf auf einen Sturz hinweisen.
bewertet den ganzen Verlauf
braucht viele Beispieldaten
Achsenlage muss stimmen
Notes: Alle drei habe ich auf denselben SisFall-Daten verglichen. Das CNN ist im Projekt das Modell auf dem Chip.

## Slide 4: Warum nicht einfach Minimum und Maximum?
Chart: 
| 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0
Stürze erkannt (Sensitivität) | 100 | 99.9 | 99.7 | 99.2 | 98 | 96.9 | 95.8 | 94.1 | 91.3 | 88.7 | 86 | 81.8 | 79 | 74.7
Alltag richtig erkannt (Spezifität) | 51.8 | 62.9 | 70.5 | 75.3 | 78.7 | 81.1 | 82.9 | 85 | 87.1 | 89.3 | 91.3 | 93.1 | 94.5 | 95.9
Grenzwert auf die Spitze von |a| in g (SisFall, Hüfte)
Jeder Grenzwert tauscht verpasste Stürze gegen Fehlalarme. Einen Punkt, an dem beides gut ist, gibt es nicht.
Das CNN liegt bei 99,0 % und 99,3 % – weit über dieser Kurve, weil es nicht nur die Spitze, sondern den Verlauf davor und danach bewertet.
An der Sohle sind Alltagsspitzen sogar höher als Sturzspitzen. Dort scheitert jeder Grenzwert.
Notes: Erinnerung aus dem Projekt: Die Daten werden nicht nach Minimum und Maximum bewertet. Die Kurve zeigt, warum. Bei 1,5 g findet der Grenzwert alle Stürze, hält aber fast jedes zweite Alltagsfenster für einen Sturz. Bei 4 g sind die Fehlalarme selten, dafür wird jeder vierte Sturz verpasst. Minimum und Maximum werden nur noch als zweite Stufe genutzt, um einen Alarm des CNN zu bestätigen (Aufprall, Lageänderung, Ruhe).

## Slide 5: Ein Filter ist ein kleines Muster, das über das Signal gleitet
„passt hier gut“ → hoher Wert
Messwerte eines Kanals über die Zeit
Erste Schicht: 32 Filter über je 5 Zeitpunkte (0,1 s). Sie finden einfache Formen – einen steilen Anstieg, einen Stoß, eine Drehung.
Weitere Schichten: setzen diese Formen zu größeren Mustern zusammen – zum Beispiel Drehung, dann Stoß, dann Ruhe.
Gelernt, nicht programmiert: welche Muster wichtig sind, hat das Netz aus Tausenden Beispielen selbst bestimmt.
Notes: 1D-CNN heißt: Die Filter gleiten nur entlang der Zeit. Ein Filter vergleicht sich an jeder Stelle mit dem Signal und liefert dort einen hohen Wert, wo die Form passt.

## Slide 6: Der Aufbau des Modells auf dem Chip
Eingang
100 × 6
Faltung
32 Filter
Faltung
64 Filter
Faltung
128 Filter
Mittelwert
über die Zeit
Entscheidung
64 → 1
Sturz-Wert
0 … 1
Klein genug für die Sohle
61 601 Gewichte, nach dem Export 77 KB. Eine Entscheidung dauert auf dem ESP32-C6 nur einen Bruchteil der 0,2 s zwischen zwei Fenstern.
Zwischen den Faltungen
wird die Zeitachse jeweils halbiert. So sieht jede Schicht einen längeren Ausschnitt, die letzte fast das ganze Fenster.
Notes: Faltung, Pooling, Faltung, Pooling, Faltung, Mittelwert über die Zeit, zwei Dense-Schichten. Die Normierungsschichten aus dem Training sind für den Chip in die Faltungen eingerechnet.

## Slide 7: Lernen heißt: Gewichte so lange anpassen, bis die Beispiele stimmen
Beispiel
Fenster mit bekannter Antwort
(Sturz oder Alltag)
Vorhersage
das Netz rechnet einen
Sturz-Wert aus
Fehler
wie weit lag es daneben?
Korrektur
alle Gewichte ein kleines Stück
in die richtige Richtung
Diese Runde läuft viele Tausend Mal. Getestet wird immer mit Personen, die im Training nicht vorkamen.
Notes: Wichtig für die Erwartung: Das Netz lernt nur, was in den Beispielen steckt. Fehlen Stürze an der Sohle, kann es Sohlenstürze nur so gut erkennen, wie sie Stürzen am Bein ähneln.

## Slide 8: Vom Sturz-Wert zum Alarm: drei von fünf müssen zustimmen
0,04
0,0 s
0,09
0,2 s
0,31
0,4 s
0,72
0,6 s
0,93
0,8 s
0,88
1,0 s
0,47
1,2 s
0,81
1,4 s
0,12
1,6 s
0,05
1,8 s
4 von 5 über 0,5 → Alarm
Beispielhafte Folge, alle 0,2 s ein Wert. Einzelne Ausreißer lösen nichts aus; erst wenn der Wert mehrfach hintereinander hoch ist, meldet die Sohle einen Sturz.
Der Sturz-Wert ist keine echte Wahrscheinlichkeit. „93 %“ heißt: das Netz ist sich sicher – nicht, dass es in 93 von 100 Fällen stimmt.
Danach prüft eine zweite Stufe Aufprall, Lageänderung und Ruhe und meldet die Sturzrichtung.
Notes: Die Zahlen in den Kästchen sind ein ausgedachtes Beispiel zur Erklärung, keine Messung. Schwelle 0,5, Alarm bei 3 von 5. Die Prozentzahl in der App ist die Ausgabe des Netzes, nicht kalibriert.

## Slide 9: Vom Trainingsrechner auf den Mikrocontroller
Keras-Modell
Gleitkomma
≈ 240 KB
Normierung
in Faltungen
eingerechnet
int8
ganze Zahlen
−128 … 127
TFLite
77 KB
C-Datei
modell_sohle.h
ESP32-C6
TFLite Micro
int8 statt Gleitkomma: viermal kleiner und schneller. Auf den eigenen Pilotdaten trifft das int8-Modell in 99,5 % der Fenster dieselbe Entscheidung.
Normierung einrechnen: ohne diesen Schritt rechnete der Chip immer 0,47 – unabhängig vom Sensor. Das Exportskript erledigt das jetzt automatisch.
Selbsttest beim Start: fünf feste Eingaben, deren Ergebnis beim Export berechnet wurde. Weicht der Chip ab, stimmt keine spätere Zahl.
Notes: Die Schritte macht ein einziges Skript: tools/export_firmware_model.py. Die Details stehen in der Anleitung.

## Slide 10: Was man realistisch erwarten kann
Situation | Ergebnis | Wie belastbar?
Hüfte, Laborstürze (SisFall) | 99,0 % erkannt, 99,3 % Alltag richtig | hoch – 10 fremde Personen
Schienbein, fremde Personen (CAPPIMU) | 84 % erkannt | hoch – fünffach kreuzvalidiert
Alltag an der Sohle (zwei fremde Datensätze) | 13 bzw. 28 Fehlalarm-Fenster je Stunde | mittel – vor der 3-von-5-Regel
Eigene Hardware, Lage ausgerichtet | 67 von 67 Stürzen | gering – eine Person, Matte
Echte Stürze in der Sohle | noch nicht gemessen | offen
Kurz: Das Modell erkennt Stürze am Bein zuverlässig. Wie viele Fehlalarme im echten Alltag an der Sohle übrig bleiben, zeigt erst ein längerer Test mit mehreren Personen.
Notes: Die Fehlalarm-Fenster je Stunde sind vor der Abstimmungsregel gezählt; mit 3 von 5 werden es weniger. Alle Stürze in den Datensätzen sind simuliert, meist von jungen Menschen.

## Slide 11: Typische Fehlerquellen – und wie das Projekt sie abfängt
Fehlerquelle | Was passiert | Gegenmaßnahme
Sensor anders eingebaut | Erkennung fällt um ein Drittel und mehr | Selbstkalibrierung, gedrehte Trainingsdaten
Keine Daten der Zielposition | Fersenaufsatz wirkt wie ein Sturz | Alltagsdaten von der Sohle ins Training
Messbereich oder Abtastrate zu klein | Aufprall wird abgeschnitten oder verschluckt | ±16 g, 100 Hz
Rechenfehler auf dem Chip | immer derselbe Wert | Selbsttest beim Start
Nur ein Grenzwert | Joggen und Springen lösen aus | CNN + Abstimmung + zweite Stufe
Notes: Jede Zeile ist im Projekt tatsächlich aufgetreten.

## Slide 12: Begriffe auf einen Blick
Begriff | Bedeutung
Sensitivität | Anteil der Stürze, die erkannt werden
Spezifität | Anteil der Alltagsfenster, die richtig als „kein Sturz“ gelten
Fehlalarme je Stunde | wie oft das System im Alltag fälschlich auslöst – für Nutzer die wichtigste Zahl
Fenster | 2 s Messdaten, die das Modell auf einmal bewertet
Augmentierung | Trainingsdaten zusätzlich gedreht oder gespiegelt, damit die Einbaulage weniger zählt
Kreuzvalidierung | fünfmal mit anderen Testpersonen prüfen – ein Ergebnis zählt nur, wenn es stabil ist
Quantisierung (int8) | Gewichte als ganze Zahlen speichern, damit das Modell auf den Chip passt
Notes: Zum Nachschlagen.

## Slide 13: Fragen?
Im zweiten Teil zeige ich das Projekt mit allen Ergebnissen,
im dritten Teil, wie man ein Modell auf den Chip bringt und die Meldung in der App sieht.
Notes: Überleitung.